ИЗМЕНА И

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН БРОЈ 25-12/2019

Предмет: Измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку добра – Опрема за опслуживање ваздухоплова, партија 1: Руда за гурање и вучу ваздухоплова типа atr 42/72, ЈН број 25-12/2019 у поступку јавне набавке мале вредности по позиву објављеном на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио конкурсну докуметацију за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности  – Опрема за опслуживање ваздухоплова, за партију 1: Руда за гурање и вучу ваздухоплова типа atr 42/72 на следећи начин:

- У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у Поглављу II - врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. мења се табела и гласи:

„

Техничке карактеристике

Руда за гурање и вучу ваздухоплова, са одговарајућом(изменљивом) главом за типове ваздухоплова ATR 42/72

Глава руде са пиновима (Clamp Type)

Понуђен руда мора бити нова, неупотребљена, произведена 2017., 2018.или 2019. године

Материјал мора бити од челика или алуминијума

Маса руде (нето) максимално до 150 кг

Дужина руде 3,0-4,0m

Пречник отвора вучног ока руде (захтев према IATA AHM 958) 79,4 mm (3.125 in)

Точкови са пнеуматицима

Руда је обојене резистентном бојом

COC Certificate of Conformity

Обука за руковање и одржавање на локацији купца укључена у цену

Техничко упутство (Упутство за руковање и одржавање) на српском и енглеском језику, у електронској и штампаној форми

Каталог резервних делова на српском и енглеском језику, у електронској и штампаној форми

Рок испоруке не дужи од 45 дана од дана закључења уговора

Место испоруке је Аеродром Морава Краљево

Гарантни рок најмање 24 месеци

„

- У Поглављу IV Упутство понуђачима како да сачине понуде, на страни 11/51, тачка  2. начин на који понуда мора да буде сачињена у делу рока за подношење понуда за партију 1 мења се и допуњује и гласи:

„Понуду доставити на адресу: „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш, (Комисија за јавне набавке), 18000 Ниш, ул. Ваздухопловаца бр. 24, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  добра – Опрема за опслуживање ваздухоплова за партију 1: Руда за гурање и вучу ваздухоплова типа atr 42/72, ЈН број 25-12/2019- НЕ ОТВАРАТИ”, . Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.12.2019. до 10.00 часова.

Отварање понуда за партију 1: Руда за гурање и вучу ваздухоплова типа atr 42/72 ће се извршити јавно, дана 18.12.2019 године у 10.30 часовa, у просторијама Наручиоца, на адреси  Ул. Ваздухопловаца бр. 24, Ниш.“

- У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у Поглављу XI - изјава понуђача о испуњавању тражених карактеристика наведених у опису добара предвиђених конкурсном документацијом у поглављу II за јн 25-12/2019 мења се и гласи:

„

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да добро које нудим у поступку јавне набавке чији је предмет „ Партија 1: Руда за гурање и вучу ваздухоплова типа atr 42/72, ЈН бр.25-12/2019 “, има доле наведене техничке карактеристике:

И  З  Ј  А  В  У

| Техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом | Понуђене техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Назив произвођача и модел понуђене руде за гурање и вучу ваздухоплова за типове ваздухоплова ATR 42/72 |  |
| Руда се испоручује новo и некоришћено | ДА/НЕ |
| Намена руде за гурање и вучу ваздухоплова, са одговарајућом(изменљивом) главом за типове ваздухоплова ATR 42/72 | ДА/НЕ |
| Глава руде са пиновима (Clamp Type) | ДА/НЕ |
| Понуђен руда мора бити нова, неупотребљена, произведена 2017, 2018.или 2019. године | _________________ година |
| Материјал мора бити од челика или алуминијума | челика или алуминијума *заокружити |
| Маса руде (нето) максимално до 150 кг | _____________кг |
| Дужина руде 3,0-4,0m | _________________м |
| Пречник отвора вучног ока руде (захтев према IATA AHM 958) 79,4 mm (3.125 in) | Да/НЕ или уписати вредност |
| Точкови са пнеуматицима | ДА/НЕ |
| Руда је обојене резистентном бојом | ДА/НЕ |
| COC Certificate of Conformity | ДА/НЕ |
| Обука за руковање и одржавање на локацији купца укључена у цену | ДА/НЕ |
| Техничко упутство (Упутство за руковање и одржавање) на српском и енглеском језику, у електронској и штампаној форми | ДА/НЕ |
| Каталог резервних делова на српском и енглеском језику, у електронској и штампаној форми | ДА/НЕ |
| Рок испоруке не дужи од 45 дана од дана закључења уговора | ___________дана од дана закључења уговора |
| Место испоруке је Аеродром Морава Краљево | ДА/НЕ |
| Гарантни рок најмање 24 месеци | ________________месеци |

Датум и место 		           Понуђач

________________                        М.П.                              __________________

НАПОМЕНА: У колонама у којима за одређене техничке карактеристике треба заокружити ДА/НЕ) понуђач је у обавези да за сваку ставку за коју је то предвиђено, заокружи да ли добро које нуди поседује или не поседује наведене техничке карактеристике, а за остале ставке мора уписати вредности које нуди.

„

5. Наведена измена и допуна је саставни део Конкурсне документације. У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Након ове измене и допуне понуде, мења се рок за подношење понуда само за  партију 1: Руда за гурање и вучу ваздухоплова типа atr 42/72, за партију 2 остаје непромењен.

Напомена: Измена и допуна Конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављени је на Порталу јавних набавки Наручиоца и интернет страници Наручиоца.

Комисија за ЈН бр. 25-12/2019